| Пробег в тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операции под капотом |
| 1 | Ремни приводов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 2 | Высоковольтные провода |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 3 | Шланги и патрубки двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 4 | Ремень привода ГРМ и ремень привода баланс. вала (если установлен) |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |
| 5 | Свечи зажигания | обычные | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |  |
|  |  | платиновые | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |  |
| 6 | Охлаждающая жидкость | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I |  |
| 7 | Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |  |
| 8 | Воздушный фильтр | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |  |
| 9 | Электролит АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 10 | Топливный фильтр | бензин |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |
|  |  | дизель | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |
| Операции под автомобилем |
| 11 | Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры, крепежные болты | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 12 | Пыльники ШРУСов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 13 | Шарниры и пыльники рулевого управления, жидкость гидроусилителя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 14 | Масло в МКПП все, кроме Н1 | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I |  |
|  | Масло в МКПП Н1 | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I |  |
| 15 | Масло в раздаточной коробке | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I |  |
| 16 | Масло в дифференциалах | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I |  |
| 17 | Болты крепления карданного вала | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 18 | Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| Операции внутри автомобиля |
| 19 | Свободный ход педалей сцепления и тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 20 | Рычаг стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 21 | Воздушный фильтр системы вентиляции | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |
| Операции снаружи автомобиля |
| 22 | Проверка колес и шин, давление и износ, момент затяжки колёсных гаек | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 23 | Герметичность шлангов тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 24 | Воздушный фильтр топливного бака | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | R | I | R | I | I | R | I | I | R | I |  |
| 25 | Тормозные колодки, диски и барабаны | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 26 | Герметичность трубопроводов топливной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| Операции на прогретом автомобиле |
| 27 | Масло в АКПП | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I |  |
| 28 | Масло в АКПП (4WD) | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I |  |
| 29 | Моторное масло и фильтр - бензин * | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |
|  | Моторное масло и фильтр - дизель * | Замена каждые 7500 км. |  |
| 30 | Проверка C0 и HC в отработавших газах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 31 | Проверка дымности отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| IДополнительные операции |  |
| 32 | Дверные замки, петли, фиксаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 33 | Стеклоочистители, омыватели фар, стекол | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 34 | Осветительные приборы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 35 | Мотор-тестер | I | IR | IR | IR | IR | IR | I | IR | IR | IR | IR | IR | I | IR | IR | IR | IR | IR | I | IR |  |
| 36 | Углы установки колёс | I | IR |  | IR |  | IR |  | IR |  | IR |  | IR |  | IR |  | IR |  | IR |  | IR |  |
| 37 | Регулировка зазоров в клапанах (если возможно) |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  | I |  |  |  |

Примечание:

* При использовании моторного масла с индексом API SF интервал замены 7500 км.

- IR — Рекомендуемая операция, выполняется по согласованию с клиентом

- I — Проверка, затем, по необходимости, очистка, регулировка или замена

- R — Замена